Załącznik nr 1 do Zapytanie ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 „Zakup i dostawa pojazdu terenowego typu UTV z homologacją fabryczną jako ciągnik dla Gminy Lelkowo w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”.

Lp.		Szczegółowy Opis Pojazdu			Wypełnia wykonawca
1		2			3
1		Rok produkcji: 2024, 2025 (UTV fabrycznie nowe)
2		Rodzaj silnika: czterosuwowy
3		Norma spalin Stage V lub równoważna
4		Pojemność nie mniej niż 895 cm3
5		Zapłon elektroniczny
6		Chłodzenie cieczą, olejem
7		Moc nie mniej niż 80 KM (wpisane do świadectwa homologacji)
8		Zasilanie elektroniczny wtrysk paliwa
9		Napęd 4x4/2x4 lub równoważny
10		V-max: nie mniej niż 55km/h
11		Skrzynia biegów automatyczna
12		Blokada przedniego dyferencjału
13		Zawieszenie przednie podwójny wahacz
14		Zawieszenie tylne podwójny wahacz
15		Skok zawieszenia nie mniej niż 25 cm
16		Hamulce przednie
17		Hamulce tylne
18		Felgi aluminiowe
19		Długość całkowita nie mniej niż 300 cm
20		Szerokość całkowita nie mniej niż 158 cm
21		Wysokość całkowita nie mniej niż 193 cm
22		Prześwit nie mniej niż 30 cm
23		Rozstaw osi nie mniej niż 200 cm
24		Zbiornik paliwa nie mniej niż: 40 1
25		Liczba miejsc siedzących: nie mniej niż 3
26		Kabina z drzwiami lekkimi
27		Osłona podwozia
28		Wyposażenie pojazdu oświetlenie przód oraz tył, sygnał dźwiękowy
29		Dodatkowe oświetlenie robocze przód i tył
30		Oznakowanie odblaskowe oraz numer boczny
31		Ogrzewanie
32		Moc holowania nie mniej niż 800 kg
33		Gwarancja minimum 24 m-ce
34		Instrukcja obsługi