SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakup sprzętu dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie
RG.P.271.IV.2023

L.P.	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE			Parametry oferowane przez Wykonawcę – opis (wpisać ”tak” w przypadku identycznych lub w wypadku oferowanych wyższych parametrów „opis”)
PARAMETRY TECHNICZNE WYSOKOCIŚNIENIOWEGO URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI
1.	Rok produkcji	min.	2022
2.	NAPĘD
	Silnik spalinowy z rozrusznikiem elektrycznym	Min.	22KM
	Silnik z licznikiem moto-godzin	x	x
	Układ ładowania akumulatora	x	x
	Pompa napędzana poprzez paski klinowe, z regulatorem ciśnienia i manometrem	x	x
3.	UKŁAD WODNY
	Pompa trójtłokowa- tłoki ceramiczne	Min. 150bar	55l/min
	Zbiornik wody z przegrodą antyfalową	Min. 500l	x
	Wąż wysokociśnieniowy zamontowany na bębnie o napędzie hydraulicznym z zakuciami ½ʺ	60m	NW12
	Wąż napełniający zwujany recznie	50m	NW19
4.	INNE
	Bębny wykonane ze stali nierdzewnej	szt.	2
	Wymiary urządzenia min.	szer. 160 / dł. 285 / wys.150	cm / cm / cm
	Rama malowana proszkowo	x	x
	Przyczepa zintegrowana z urządzeniem wysokociśnieniowym	x	x
	Wysuwana i zamykana szuflada na narzędzia	x	x
	Głowice ogólnego czyszczenia i przebijania zatorów	szt	2
	Panel sterowania: regulator ciśnienia, manetka gazu, stacyjka rozruchowa, dźwignia zwijania i rozwijania węża ciśnieniowego, zawór wł/wył wody oraz wyłącznik bezpieczeństwa umieszczony pomiędzy bębnem roboczym i napełniającym	x	x