SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakup sprzętu dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie
RG.P.271.IV.2023

L.P.	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE			PARAMETRY OFEROWANE
PARAMETRY TECHNICZNE CIĄGNIKA				SPEŁNIA / - TAK / / NIE* / (* określić)	DANE DODATKOWE / (** opisać)
1	Rok produkcji		min 2021 r
2	Roboto godziny	MTG	Max 2000
3	SILNIK
	Moc minimum	KM	100-130KM
	Ilość cylindrów	szt	4- 6
	Pojemność skokowa minimum	cm3	3000
4	NAPĘD
	SKRZYNIA biegów: minimum:	przód/tył	12/12
	Rewers	x	Mechaniczny/ elektro-hydrauliczny
5	NAPĘD WOM
	WOM tylny minimum	obr/min	540/1000E
6	PODWOZIE
	Koła przód max	x	340/70R24
	Koła tył miax	x	420/70R34
	Błotniki	przód/tył	stałe lub skrętne
7	PODNOŚNIK TYLNY trzypunktowy układ zawieszenia
	Sterowanie tylnym podnośnikiem	x	elektrohydrauliczne/ lub/ hydrauliczny
8	HYDRAULIKA
	Sterowanie mechaniczne	x	x
	Pompa hydrauliczna o wydajności minimum	l/min	70
	Szybkozłącza hydrauliczne	szt.	min 4
9	KABINA
	Homologacja na dwie osoby w kabinie	x	x
	Układ wentylacji i ogrzewania	x	x
	Siedzenie kierowcy amortyzowane pneumatycznie	x	x
	Klimatyzacja	x	x
	Wycieraczka szyby przedniej i tylnej	x	x
	Reflektory robocze w dachu z przodu i z tyłu	szt.	2/2
	Kierownica regulowana minimum na wysokość	x	x
	Otwieranie drzwi z obu stron	x	x
	Radio	x	x
10	WYPOSAŻENIE
	Błotniki kół przednich	x	x
	Lampa błyskowa tzw. „kogut” kolor pomarańczowy	szt.	1
	Min. jeden komplety kluczyków do pojazdu.	x	x
	Gaśnica, trójkąt	szt.	1/1
	Certyfikat CE, świadectwo homologacji.	x	x
	Zaczep górny i dolny przesuwny	x	x
	Dolna listwa zaczepowa	x	x
11	WYMIARY I MASA
	Minimalna masa własna pojazdu	kg	3500
	Maksymalna wysokość z kabiną	mm	2945
	Rozstaw osi	mm	2490
12	TUZ PRZEDNI Z WYPROWADZENIEM HYDRAULIKI

 * - wpisać TAK lub NIE
** - opisać oferowane parametry